| Solarspeicher - 300-750 L in Hartschaumisolierung mit Folienhuelle |
| --- |
| Typ |  | 300 L | 400 L | 500 L | 750 L |  |  |
| Breite | mm | - | - | - | - |  |  |
| Hoehe | mm | 1450 | 1700 | 1710 | 1800 |  |  |
| Tiefe | mm | - | - | - | - |  |  |
| Durchmesser | mm | 660 | 710 | 760 | 950 |  |  |
| Dauerleistung 80/45/10 °C | l/h | 750 | 830 | 830 | 1100 |  |  |
|  | kW | 32 | 34 | 34 | 45 |  |  |
| Leistungskennzahl 80/60/45/10 °C | Nl | 3,5 | 6,2 | 7,2 | - |  |  |
| Heizflaeche | m² | 1,2/1,5 | 1,2/1,7 | 1,2/1,7 | 1,5/2,3 |  |  |
| Anfangsleistung 60/10/45 °C | l/10 min | 240 | 395 | 450 | - |  |  |
| Verlustleistung | kWh/24h | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 4,5 |  |  |
| Gewicht | kg | 143 | 178 | 205 | 271 |  |  |
| Anschluesse |
| Kaltwasser |  | 1"Ag | 1"Ag | 1"Ag | 1“Ag |  |  |
| Warmwasser |  | 1"Ag | 1"Ag | 1"Ag | 1“Ag |  |  |
| Zirkulation |  | 1"Ag | 1"Ag | 1"Ag | ¾“Ag |  |  |
| Heizwendel(n) Vor-/Ruecklauf |  | 1"Ag(f) | 1"Ag(f) | 1"Ag(f) | 1“Ag(f) |  |  |
| Pufferanschluesse |  | - | - | - | - |  |  |